ПАО	«Кредмаш»

Установка

асфальтосмесительная ДС-1683 улучшенная производительностью 130…160 т/ч

Агрегат сушильный

(с системой пылеочистки в циклонах,жидкотопливный и газовый варианты )

Каталог запасных частей

Книга 3

Кременчуг 2013г.

Перечень сборочных единиц

| № п/п | Наименование | Обозначение | №стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. | Агрегат сушильный (жидкотопливный вариант) Пылеочистка сухая Установка дымососа Установка дымососа Установка дымососа (в книге 4) Опора Установка циклонов Пылесборник Шнек Блок циклонов Установка сушильного барабана Шестерня ведущая Барабан Барабан Ролик упорный Ролик опорный Агрегат мокрой газоочистки Система водоснабжения Агрегат топочный Блок Вентилятор Установка вентилятора Блок горелочный Горелка Запальник Топка футерованная Агрегат сушильный (газовый вариант) Блок газовой горелки Блок Блок горелочный Горелка | ДС-1683 40.30.000 ДС-1683 44.30.000 ДС-1683 44.30.300 ДС-1683 44.30.310 ДС-16837М 48.00.310 ДС-168 44.05.400 ДС-1683 44.31.000 ДС-1683 44.32.000 ДС-1683 44.32.010 КДМ204 44.01.010 ДС-168 41.30.000 ДС-168 41.30.070 ДС-168 41.35.000 ДС-168 41.31.200 ДС-168 43.00.200-01 ДС-168 43.00.050 ДС-168 46.00.000 ДС-168 46.08.000 ДС-16837 45.00.000 ДС-16837М 45.01.000 ДС-168 45.04.100 КДМ201 22.02.250 ДС-16837М 45.02.000 ДС-16837М 45.02.010 ДС-168 45.02.150 ДС-1686 42.02.310 ДС-16863 40.30.000 ДС-16863 42.31.000 ДС-1686 42.04.000 ДС-1686 42.31.010 ДС-1686 42.02.070 | 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 |

| ДС-1683 40.30.000 Агрегат сушильный (жидкотопливный вариант) |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-1683 40.30.010 | Лоток | 11 | 350×350×661 | 1 |  |
| 2. | ДС-1683 40.30.020 | Переходник | 246 | 1945×1622×1133 | 1 |  |
| 3. | ДС-1683 40.30.030 | Газоход | 54 | 892×482×408 | 2 |  |
| 4. | ДС-1683 44.30.000 | Пылеочистка сухая | 9560 | 5460×8880 | 1 | см.раскрытие |
| 5. | ДС65 46.00.160 | Трубопровод | 0,3 | l=1020 | 1 |  |
| 6. | ДС-168 41.30.000 | Установка сушильного барабана | 20800 | 11330×3020×4115 | 1 | см.раскрытие |
| 7. | ДС-168 46.00.000 | Агрегат мокрой газоочистки | 5315 |  | 1 | см.раскрытие |
| 8. | ДС-185 20.00.310 ДС-185/421251115 | Установка преобразователя Входит: Преобразователь измерительный давления 40 4304/000-405-406-02-298 | 2,1 | 180×140×230 | 1 1 |  |
| 9. | ДС-185 20.00.330 | Переходник | 1,3 | 130×217 | 1 |  |
| 10. | ДС-1686 40.00.240 | Уплотнитель | 5,4 | 1112×562 | 2 |  |
| 11. | ДС-16837 45.00.000 | Агрегат топочный | 2950 | 3100×2250×3244 | 1 | см.раскрытие |
| 12. | КДМ204 40.00.010 | Газоход | 642 | 4317×854×3085 |  |  |
| 13. | КДМ204 40.00.230 | Лоток | 86 | 1150×⁪406 |  |  |
| 14. | КДМ204 40.06.000 | Предварительная ступень очистки (ПСО) | 735 | 1820×1616×3120 |  |  |
| 15. | ДС185/421141169 | Термопреобразователь сопротивления ТСП-1287 |  |  |  |  |

| ДС-1683 44.30.000 Пылеочистка сухая |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-1683 20.09.000 | Электрооборудование | 4,5 |  | 1 |  |
| 2. | ДС-1683 44.30.010 | Лоток | 35,5 | 1514×1081 | 1 |  |
| 3. | ДС-1683 44.30.300 | Установка дымососа | 2100 | 3036×2390×2481 | 1 | см.раскрытие |
| 4. | ДС-1683 44.31.000 | Установка циклонов | 6030 | 5660×2531×8760 | 1 | см.раскрытие |
| 5. | КДМ204 44.00.020 | Колено | 212 | 2114×855×2122 | 1 |  |
| 6. | КДМ204 44.00.070 | Газоход | 494 | 4762×882×882 | 1 |  |
| 7. | КДМ204 44.00.080 | Газоход | 163 | 1390×644×2197 | 1 |  |
| 8. | КДМ204 44.00.090 | Газоход | 163 | 1390×644×2197 | 1 |  |
| 9. | КДМ20467 48.00.004 | Чехол | 0,57 | Ø820×280 | 1 |  |

| ДС-1683 44.30.300 Установка дымососа |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | Д587 00.03.020 | Тяга | 1,32 | 300×Ø42,3 | 1 |  |
| 2. | Д587 00.03.040 | Серьга (левая) | 1,4 | 255×45×40 | 1 |  |
| 3. | Д646-1 03.00.250 | Серьга (правая) | 1,8 | 298×35×50 | 1 |  |
| 4. | ДС-168 44.05.110 | Установка МЭО | 27,5 | 315×345×325 | 1 |  |
| 5. | ДС-1683 44.30.310 | Установка дымососа | 2010 | 2870×2100×2481 | 1 | см.раскрытие |
| 6. | ДС-16837 20.13.000 | Электрооборудование установки дымососа | 6,48 |  | 1 |  |

| ДС-1683 40.30.310 Установка дымососа ДС-16837М 48.00.310 Установка дымососа (в книге 4) |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-168 44.05.100 | Колесо рабочее | 199 | 333×Ø1270 | 1 |  |
| 2. | ДС-168 44.05.200 | Аппарат направляющий | 76 | 365×Ø1074 | 1 |  |
| 3. | ДС-168 44.05.400 | Опора | 155 | 897×430×268 | 1 | см.раскрытие |
| 4. | ДС-168 44.05.500 | Корпус спиральный | 280 | 480×2065×1888 | 1 |  |
| 5. | ДС-168 44.05.590 | Конус | 34,7 | Ø904×273 | 1 |  |
| 6. | ДС-16837М 48.00.320 ДС-168 44.05.021 ДС-185/332635005 | Привод Входит: Полумуфта Двигатель 5АМ250М4У2 | 559 20,9 | 980×630 142×Ø260 | 1 1 1 |  |
| 7. | ДС-16837М 48.00.330 | Основание | 665 | 2690×900×1847 | 1 |  |
| 8. | ДС-168 44.05.016 | Палец | 0,3 | 105×Ø34 | 10 | крепление полумуфт опоры и привода на рис.не показана |
| 9. | ДС-168 44.05.017 | Кольцо | 0,022 | Ø34×8 | 10 |  |
| 10. | ДС-168 44.05.018 | Кольцо | 0,004 | Ø45×10 | 50 |  |
| 11. | Н7270007 | Шайба | 0,014 | 100×32 | 5 |  |

| ДС-168 44.05.400 Опора |
| --- |
| ДС-168 44.05.400 Опора. |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | ДС-168 44.05.401 ДС-168 44.05.402 ДС-168 44.05.403 ДС-168 44.05.404 ДС-168 44.05.405 код Н7110212 код 9253131180 код 415874022 код 461110356 | Корпус Вал Полумуфта Втулка Отражатель Крышка Манжета 1.2-110×135-1 Маслёнка 1.2 Ц6Хр Подшипник 318 ГОСТ 8338-75 | 68 43,5 27,5 1,2 2,2 3,43 4,95 | 526×430×268 872×(100 142×(260 48×(110 47×(110 23×(255 | 1 1 1 2 2 2 2 2 2 |  |

| ДС-1683 44.31.000 Установка циклонов |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-1683 44.32.000 | Пылесборник | 2060 | 5656×2105×3060 | 1 | см.раскрытие |
| 2. | КДМ204 44.01.010 | Блок циклонов | 1850 | 2830×2531×3875 | 2 | см.раскрытие |

| ДС-1683 44.32.000 Пылесборник |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-1683 44.32.010 | Шнек | 468 | l=5017 | 1 | см.раскрытие |
| 2. | Д646-1А 14.01.100-02 | Ферма | 1076 | 5715×2215×2784 | 1 |  |
| 3. | ДС117-2К 20.02.010 | Бункер | 90 | 900×1630×1426 | 4 |  |
| 4. | ДС-168 44.02.050 | Лоток | 36,8 | 1085×380×309 | 2 |  |
| 5. | КДМ2047 29.00.100 | Затвор | 19,5 | 480×323×310 | 2 |  |

| ДС-1683 40.32.010 Шнек |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-1683 44.32.030 | Корпус | 224 | l=4677 | 1 |  |
| 2. | ДС-168 44.00.300 | Шнек | 177 | l=4248 | 1 |  |
| 3. | Д620 03.01.005 | Корпус подшипника | 6,32 | 101×Ø220 | 2 |  |
| 4. | Д620 03.01.017 | Пружина | 0,1 | 40×Ø75 | 2 |  |
| 5. | ДС-168 44.02.077 | Полумуфта | 4,8 | 95×Ø150 | 1 |  |
| 6. | ДС-168 44.00.177 | Крышка | 1,7 | 29×Ø145 | 1 |  |
| 7. | ДС-168 44.02.076 | Полумуфта | 5,5 | 95×Ø150 | 1 |  |
| 8. | Н7110124 | Крышка | 0,97 | 22×Ø145 | 1 |  |
| 9. | ДС185/461130153 | Подшипник 1309 |  |  | 2 |  |
| 10. | ДС185/415500009 | Элемент упругий PHE FRC 150NR |  |  | 1 |  |
| 11. | ДС185/417462208 | Мотор-редуктор МТС 52AG 1650/3kw/4p |  |  | 1 |  |

| КДМ204 44.01.010 Блок циклонов |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | КДМ204 44.01.020 | Циклон (правый с фланцем) | 306 | 1340×1203×3400 | 1 | со вставкой ДС117-2К 20.01.050 |
| 2. | КДМ204 44.01.030 | Циклон (правый без фланца) | 304 | 1300×1201×3400 | 1 | со вставкой ДС117-2К 20.01.050 |
| 3. | КДМ204 44.01.040 | Циклон (левый с фланцем) | 306 | 1340×1203×3400 | 1 | со вставкой ДС117-2К 20.01.050 |
| 4. | КДМ204 44.01.050 | Циклон (левый без фланца) | 304 | 1300×1201×3400 | 1 | со вставкой ДС117-2К 20.01.050 |
| 5. | КДМ204 44.01.060 | Коллектор | 117 | 1968×613×613 | 1 |  |
| 6. | ДС24 01.00.160 | Коллектор | 65,4 | 1370×488×635 | 1 |  |

| ДС-168 41.30.000 Установка сушильного барабана |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-168 41.00.030 | Бандаж | 4,9 | 140×R1466 | 2 | уплотнение сушильного барабана |
| 2. | ДС-168 41.30.010 | Бандаж | 4,9 | 50×R1090 | 2 | уплотнение сушильного барабана |
| 3. | ДС-168 41.30.070 | Шестерня ведущая | 337 | 1022×Ø532 | 1 | см.раскрытие |
| 4. | ДС-168 41.35.000 | Барабан | 12785 | 8506×Ø3020 | 1 | см.раскрытие |
| 5. | ДС-168 41.36.000 | Коробка загрузочная | 855 | 2325×2268×2997 | 1 |  |
| 6. | ДС-168 41.37.000 | Рама | 2750 | 9770×2850×600 | 1 |  |
| 7. | ДС-168 43.00.150 | Коробка разгрузочная | 1250 | 1400×2950×3200 | 1 |  |
| 8. | ДС-168 43.00.200-01 | Ролик упорный | 78 | Ø420×204,5 | 2 | см.раскрытие |
| 9. | ДС-168 43.00.050 | Ролик опорный | 303 | 672×532 | 4 | см.раскрытие |
| 10. | ДС-168 41.30.001 | Лента | 5,1 | 6900×100 | 1 | уплотнение сушильного барабана |
| 11. | ДС185/417462239 | Мотор-редуктор SK7282ABGH-180LX/4 положение корпуса Н3 |  |  | 1 |  |
| 12. | ДС185/417462241 | Мотор-редуктор SK7282ABGH-180LX/4 положение корпуса Н4 |  |  | 1 |  |
| 13. | ДС185/421141169 | Термопреобразователь сопротивления ТСП-1287У2 |  |  | 1 |  |

| ДС-168 41.30.070 Шестерня ведущая |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-168 41.30.071 | Вал | 52 | 1022×Ø110 | 1 |  |
| 2. | Д647 11.02.001 | Крышка проходная | 5,2 | 25×Ø290 | 4 |  |
| 3. | Д647 11.02.009 | Корпус подшипника | 29 | 450×100×310 | 2 |  |
| 4. | КДМ204 43.00.012 | Шестерня | 158 | 190×Ø532 | 1 |  |
| 5. | ДС185/462200129 | Подшипник 3620 |  |  | 2 |  |
| 6. | ДС185/253131211 | Манжета 2,2-120×150-1 |  |  | 4 |  |

| ДС-168 41.35.000 Барабан |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
|  | ДС-168 41.31.000 ДС-168 41.31.100 | Барабан Входит: Барабан Входит: | 12615 12240 | 8506×Ø3020 8506×Ø3020 | 1 1 | +обшивка +листы,маты |
| 1. | ДС-168 41.31.200 | Барабан | 8885 | 8506×Ø3020 | 1 | см.раскрытие |
| 2. | КДМ204 43.12.240 | Бандаж | 838 | Ø2562×300 | 2 |  |
| 3. | КДМ204 43.12.250 | Венец зубчатый | 708 | Ø2562×300 | 1 |  |
| 4. | КДМ204 43.12.201 | Компенсатор | 15,7 | 550×28×162 | 36 |  |

| ДС-168 41.31.200 Барабан |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-168 41.11.020 | Лопасть | 20,5 | 1400×86×175 | 22 |  |
| 2. | ДС-168 41.11.030 | Лопасть | 24,7 | 1400×100×207 | 20 |  |
| 3. | ДС-168 41.31.220 | Лопасть | 19 | 780×270×128 | 36 |  |
| 4. | ДС-168 41.31.230 | Лопасть | 17,8 | 755×270×120 | 18 |  |
| 5. | ДС-168 43.12.110 | Элеватор | 645 | 400×Ø3020 | 1 |  |
| 6. | КДМ201 21.01.120 | Лопасть | 23 | 1275×192 | 20 |  |
| 7. | ДС-168 41.11.012 | Лопасть | 14,4 | 968×329×8 | 10 |  |
| 8. | Д646-1 01.01.032 | Лист | 0,19 | 100×40×10 | 20 |  |
| 9. | Д646-1А 01.01.012 | Лопасть | 20,1 | 1312×470×8 | 10 |  |

| ДС-168 43.00.200-01 Ролик упорный |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-168 43.00.210 | Опора | 28,1 | 360×250×207 | 1 |  |
| 2. | ДС-168 43.00.201-01 | Ролик | 42 | 136,5×Ø350 | 1 |  |
| 3. | Н7110055 | Крышка | 3,1 | 40×Ø220 | 1 |  |
| 4. | ДС185/462400261 | Подшипник 7518А |  |  | 2 |  |
| 5. | ДС185/9253131180 | Манжета 1.2-110×135-1 |  |  | 1 |  |

| ДС-168 43.00.050 Ролик опорный |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-168 43.00.051 | Ролик | 159 | 190×Ø532 | 1 |  |
| 2. | ДС-168 43.00.052 | Вал | 30,5 | 620×Ø100 | 1 |  |
| 3. | ДС-168 43.00.057 | Корпус подшипника | 24 | 400×100×270 | 2 |  |
| 4. | ДС-168 43.00.058 | Крышка | 5,2 | 45×Ø255 | 1 |  |
| 5. | Д619 01.04.026 | Крышка проходная | 4,8 | 28×Ø255 | 1 |  |
| 6. | Н7110212 | Крышка | 3,43 | 23×Ø255 | 2 |  |
| 7. | ДС185/462200127 | Подшипник 3618 |  |  | 2 |  |
| 8. | Д185/253131181 | Манжета 2.2.110×135-1 |  |  | 2 |  |

| ДС-168 46.00.000 Агрегат мокрой газоочистки |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-168 46.00.020 | Труба | 73,4 | 1900×1000×710 | 1 |  |
| 2. | ДС-168 46.00.150 | Чехол | 1,56 | 762×711×270 | 1 |  |
| 3. | ДС-168 46.00.170-03 | Растяжка | 3,3 | l=16800 | 3 |  |
| 4. | ДС-168 46.00.170-04 | Растяжка | 3 | l=14100 | 3 |  |
| 5. | ДС-168 46.00.210 | Труба | 540 | 4320×Ø1263 | 1 |  |
| 6. | ДС-168 46.00.240 | Труба | 537 | 4215×Ø1263 | 1 |  |
| 7. | ДС-168 46.00.300 | Труба с площадкой | 745 | 2100×2100×4030 | 1 |  |
| 8. | ДС-168 46.01.000 | Каплеуловитель | 2050 | 2276×3317×6125 | 1 |  |
| 9. | ДС-168 46.06.000 ДС-168 46.06.060 ДС-168 46.06.090 ДС-168 46.06.001 | Труба Вентури Входит: Форсунка Форсунка Рукав | 642 8,9 8,3 12 | l=5700 540×340 540×340 l=1250 | 1 1 1 2 | с отражателем ДС-168 46.06.063 в каждой |
| 10. | ДС-168 46.08.000 | Система водоснабжения | 185 |  | 1 | см.раскрытие |

| ДС-168 46.08.000 Система водоснабжения |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-185 26.08.100 | Бак | 5 | 457×Ø225 | 1 |  |
| 2. | ДС-168 46.08.120 Д646-1А 00.05.220 | Установка клапана Входит: Клапан | 18,8 3,6 | 2105×668 345×Ø205 | 1 1 |  |
| 3. | ДС185/421213506 | Манометр МТП-1М-0,6МПа-2,5 |  |  | 2 |  |
| 4. | ДС185/371211571 | Клапан седельный запорный 215АС DN50 |  |  | 3 |  |
| 5. | ДС185/373270014 | Кран шаровой DN20 |  |  | 2 |  |
| 6. | ДС185/363111231 | Агрегат электронасосный КМ65-50-160-С-А-У3 |  |  | 1 |  |

| ДС-16837 45.00.000 Агрегат топочный |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-16837 20.08.000 | Электрооборудование топочного агрегата | 36,18 |  | 1 |  |
| 2. | ДС-16837М 45.01.000 | Блок | 1530 | 2730×2117×1891 | 1 | см.раскрытие |
| 3. | ДС-16837М 45.02.000 | Блок горелочный | 1260 | 2385×1513×1485 | 1 | см.раскрытие |
| 4. | ДС185/421213514 | Манометр МТП-1М-1МПа-2,5 |  |  | 1 |  |
| 5. | ДС185/373270022 | Кран шаровой FGINOX,DN 15 |  |  | 2 |  |
| 6. | ДС185/421112027 | Термометр биметаллический ТБ-63-100 (0-200)ºС-2,5-0 |  |  | 1 |  |

| ДС-16837М 45.01.000 Блок |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-168 42.04.010 ДС-168 42.04.160 (ДС185/344351311 ДС-168 42.04.200 (ДС185/344351311 | Блок нагревателей Входит: Нагреватель ТЭН 280 В13/3,5 Z 380) Нагреватель ТЭН 280 В13/3,5 Z 380) | 282 112 112 | 1720×805×578 l=1590 l=1590 | 1 1 3 1 3 |  |
| 2. | ДС-168 45.04.100 | Вентилятор | 369 | 940×962×1016 | 1 | см.раскрытие |
| 3. | КДМ201 22.02.250 | Установка вентилятора | 300 | 950×950×1057 | 1 | см.раскрытие |

`

| ДС-168 45.04.100 Вентилятор |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-168 45.04.110 | Колесо рабочее | 28 | 209×Ø635 | 1 |  |
| 2. | ДС-168 45.04.150 | Станина | 66 | 790×520×969 | 1 |  |
| 3. | ДС-168 45.04.170 ДС185/332532116 | Двигатель Входит: Двигатель АИР180М2У2 | 180 | 680×440 | 1 1 |  |
| 4. | ДС-185 20.09.010-01 | Корпус | 56,3 | 962×265×863 | 1 |  |
| 5. | ДС-185 20.09.120 | Коллектор | 6,35 | 100×Ø385 | 1 |  |
| 6. | ДС-185 20.09.150 | Фланец | 1,33 | 7×Ø385 | 1 |  |

| КДМ201 22.02.250 Установка вентилятора |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | КДМ201 22.02.260 ДС185/332531113 | Двигатель Входит Двигатель АИР160М2У2 | 140 | 660×430 | 1 1 |  |
| 2. | ДС-185 20.09.010-01 | Корпус | 56,3 | 962×197×863 | 1 | «01»-заглушка внизу |
| 3. | ДС-185 20.09.050 | Колесо рабочее | 21,5 | 209×Ø575 | 1 |  |
| 4. | ДС-185 20.09.120 | Коллектор | 6,35 | 100×Ø385 | 1 |  |
| 5. | ДС-185 20.09.150 | Фланец | 1,33 | 11×Ø385 | 1 |  |

| ДС-16837М 45.02.000 Блок горелочный |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-16837М 45.02.010 | Горелка | 155 | 1392×660×640 | 1 | см.раскрытие |
| 2. | ДС-168 45.02.130 ДС185/371211565 | Бачок Входит Клапан электромагнитный 21А8KV(B)55 | 22,6 | 900×620 | 1 1 |  |
| 3. | ДС-168 45.02.150 | Запальник | 5,2 | 420×Ø185 | 1 | см.раскрытие |
| 4. | ДС-168 45.02.320 | Тубус | 4 | 350…525×⁪130 | 1 |  |
| 5. | ДС-1686 45.02.010 | Тележка | 243 | 1880×1513×606 | 1 |  |
| 6. | ДС-1686 45.02.310 | Топка футерованная | 840 | 964×1048×Ø1020 | 1 | см.раскрытие |
| 7. | ДС185/373270033 | Кран шаровой DN32 |  |  | 1 |  |
| 8. | ДС185/421851131 | Механизм МЭО-40/63-0,25р-01У2 |  |  | 1 |  |
| 9. | ДС185/143009538 | Рукав Р3-ЦХ-38 1,2м |  |  | 1 |  |

| ДС-16837М 45.02.010 Горелка |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-16837М 45.02.020 | Корпус | 113 | 1300×570×640 | 1 |  |
| 2. | ДС-16837М 45.02.090 ДС-168 45.02.060 | Ствол Входит: Распылитель | 8,3 0,51 | 1357×192,5 l=138 | 1 1 | для работы на мазуте,Øотв.4,5мм |
| 3. | ДС-168 42.01.170 | Завихритель | 7 | 90×Ø214 | 1 |  |
| 4. | КДМ201 22.01.290 ДС185/421851131 | Механизм МЭО Входит: Механизм МЭО 40/63-0,25р-01У2 |  |  | 1 1 |  |
| 5. | ДС185/421851131 | Механизм МЭО 40/63-0,25р-01У1 |  |  | 1 |  |
|  | ДС-168 00.80.010 | Сменное оборудование: Распылитель | 0,51 | l=138 | 1 | для работы на дизельном топливе,Ø4,2мм |

| ДС-168 45.02.150 Запальник |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-168 45.02.170 | Датчик (контроля пламени) | 0,5 | l=310 | 1 |  |
| 2. | ДС-158 21.06.480 | Электрод | 0,022 | 173×56 | 1 |  |
| 3. | ДС-158 21.06.490 | Электрод | 0,022 | 173×56 | 1 |  |
| 4. | ДС24Б 01.11.180 | Ствол | 0,18 | l=196 | 1 |  |
| 5. | ДС24Б 01.11.171 | Сопло | 0,1 | l=35 | 1 | Øотв.2,2мм |
| 6. | ДС185/349337012 | Изолятор кварцевый 12×5×10 |  |  | 2 |  |

| ДС-1686 42.02.310 Топка футерованная |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-1686 42.02.320 | Корпус | 151 | 971×1048×990 | 1 |  |
| 2. | ДС-1686 42.02.311 | Сегмент | 1,1 | 848×245×5 | 3 |  |
| 3. | (код 154100052) | Кирпич прямой ШБ-(-5 ГОСТ 8691-73 |  |  | 42 |  |
| 4. | (код 154103044) | Клин ребровый ШБ-(-44 ГОСТ 8691-73 |  |  | 126 |  |
| 5. | (код 152100201) | Мертель огнеупорный МШ-39 ГОСТ 6137-80 |  |  | 100 |  |

| ДС-1683 40.30.000 Агрегат сушильный (газовый вариант) |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-16863 42.31.000 | Блок газовой горелки | 1850 | 3040×3250×4372 | 1 | см.раскрытие |
| 2. | ДС-168 41.30.000 | Установка сушильного барабана | 20800 | 11330×3020×4115 | 1 | см.раскрытие на стр.21 |
| 3. | ДС-168 46.00.000 | Агрегат мокрой газоочистки | 5315 |  | 1 | см.раскрытие на стр.33 |
| 4. | ДС-1683 40.30.010 | Лоток | 11 | 350×350×661 | 1 |  |
| 5. | ДС-1683 40.30.020 | Переходник | 246 | 1945×1622×1133 | 1 |  |
| 6. | ДС-1683 40.30.030 | Газоход | 54 | 892×482×408 | 2 |  |
| 7. | ДС-1683 44.30.000 | Пылеочистка сухая | 9560 | 5460×2880 | 1 | см.раскрытие на стр.5 |
| 8. | ДС-1686 40.00.240 | Уплотнитель | 5,4 | 1112×562 | 2 |  |
| 9. | КДМ204 40.00.290 | Лоток | 125 | 1150×⁪406 | 1 |  |
| 10. | КДМ2046 40.00.010 | Газоход | 642 | 4317×854×3085 | 1 |  |
| 11. | КДМ2046 40.06.000 | Предварительная ступень очистки (ПСО) | 735 | 1820×1616×3120 | 1 |  |
| 12. | ДС185/421141169 | Термопреобразователь сопротивления ТСП-1287 |  |  | 1 |  |

| ДС-16863 42.31.000 Блок газовой горелки |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-16863 20.38.000 | Электрооборудование блока газовой горелки |  |  | 1 |  |
| 2. | ДС-1686 42.04.000 | Блок | 1194 | 2704×1442×1872 | 1 | см.раскрытие |
| 3. | ДС-1686 42.31.010 | Блок горелочный |  |  | 1 | см.раскрытие |
| 4. | ДС-168 45.00.180 | Рукав |  |  | 1 |  |
| 5. | ДС-168 45.00.190 | Рукав |  |  | 1 |  |

| ДС-1686 42.04.000 Блок |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-168 45.04.040 | Воздуховод |  |  | 1 |  |
| 2. | ДС-168 45.04.060 | Воздуховод |  |  | 1 |  |
| 3. | ДС-168 45.04.100 | Вентилятор | 369 | 940×962×1016 | 1 | см.раскрытие на стр.41 |
| 4. | КДМ201 22.02.250 | Установка вентилятора | 300 | 950×950×1057 | 1 | см.раскрытие на стр.43 |

| ДС-1686 42.31.010 Блок горелочный |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-1686 42.02.070 | Горелка | 160 | 1448×700×755 | 1 | см.раскрытие |
| 2. | ДС-1686 42.02.310 | Топка футерованная | 840 | 964×1048×Ø1020 | 1 | раскрыта на стр.51 |
| 3. | ДС-1686 42.31.050 | Тубус | 4,2 | l=350…530 | 1 |  |
| 4. | ДС-1686 42.31.100 ДС185/311397023 | Горелка запальная Входит: Горелка запальная ЭИВ-01-НН-ДИ-250-КМ | 5,3 | l=690мах | 1 1 |  |
| 5. | ДС-1686 42.31.200 ДС185/421872118 ДС185/421223824 ДС185/421223825 | Щит с приборами Входит: Датчик-реле ДРД-120Б Напоромер показывающий ДН05100,0-40кПа Напоромер показывающий ДН05100,0-6кПа | 34 | 650×300×650 | 1 2 1 2 |  |
| 6. | ДС185/373270013 | Кран шаровой DN15 |  |  | 1 |  |
| 7. | ДС185/421851131 | Механизм МЭО-40/63-0,25р-01У2 |  |  | 1 |  |
| 8. | ДС185/143009538 | Рукав РЗ-Ц-Х-38 У3 |  | l=1,3м | 1 |  |

| ДС-1686 42.02.070 Горелка |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС185/421851131 | Механизм МЭО-40/63-0,25р-01У2 |  |  | 1 |  |
| 2. | ДС-1686 42.02.100 | Горелка Г-КДМ-7 Входит: | 118 | 1435×645 | 1 |  |
| 3. | ДС-1686 42.02.110 | Корпус | 110 | 1300×480×650 | 1 |  |
| 4. | ДС-1686 42.02.180 | Ствол | 96 | 1434×270 | 1 |  |
| 5. | ДС-168 42.01.170 | Завихритель | 7 | 90×Ø214 | 1 |  |